## Slide 1: Efectos Fisiológicos de la Corriente Eléctrica

## Slide 2: Contenido
Beneficios de la Electricidad
Accidentes Eléctricos
Factores Técnicos de los Accidentes Eléctricos
Efectos de la Corriente
Gravedad de la Descarga Eléctrica
Exposición de una Persona al paso de la corriente
Cortocircuito y Falla a Tierra
Distancia mínima de Seguridad
Conclusiones

## Slide 3: Beneficios de la Electricidad
La más versátil forma de transmitir energía
Puede ser conducida a grandes distancias, desde las fuentes hacia los consumidores (como el agua, gas, etc.)
Ha permitido grandes avances en la sociedad
Ha transformado la vida del ser humano y a la energía se la ve como indispensable para la sociedad moderna
Volver

## Slide 4: Accidentes Eléctricos
Los riesgos más comunes y sus orígenes:
  Condiciones inseguras tales como:
    Falta de altura reglamentaria en las líneas de alta y baja tensión con respecto a la tierra
    Poca distancia de separación entre las líneas de alta y baja tensión
    Circuitos sobrecargados
    Falta de conexión a tierra de masas de artefactos y equipos
    Material de aislación deteriorado
Siguiente

## Slide 5: Accidentes Eléctricos
Los riesgos más comunes y sus orígenes:
  Actos inseguros tales como:
    Falta de adiestramiento
    Uso de herramientas no acordes con el riesgo
    Uso de herramientas y equipos en mal estado
    Improvisación, falta de planificación
    Falta de precaución
Átras
Siguiente

## Slide 6: Accidentes Eléctricos
Electrocución
Caídas por Contacto Eléctrico
Explosión e Incendio
Volver

## Slide 7: Electrocución
Surge por dos circunstancias esenciales:
    Contacto directo
      Con un conductor que se encuentra normalmente bajo tensión
    Contacto indirecto
      Por medio de una masa u objeto conductor de la electricidad
  Consecuencias:
    Lesiones de extrema gravedad: Quemaduras, Paro Respiratorio, Paro Cardiaco
Siguiente

## Slide 8: Electrocución o Electrización?
Contacto Directo
Contacto Indirecto
Átras
Volver
Fase
Fase

## Slide 9: Caídas por Contacto Eléctrico
Contactos eléctricos que sorprenden a los trabajadores sin su cinturón de seguridad anclado
    Cambios de Posición
    Intentar el Descenso
    Ascenso del Poste Correspondiente
  Consecuencias
    Fracturas y Contusiones Generalizadas
    Casos Mortales: Fracturas de Cráneo o Lesiones Internas
Volver

## Slide 10: Explosión e Incendio
El riesgo de incendio surge:
    Instalaciones o Conexiones Dañadas
      Cortocircuitos que en un medio propicio pueden desarrollar llamas
  El peligro de explosiones en ambientes saturados de elementos (gases, etc.)
  Consecuencias
    Lesiones de considerable importancia: quemaduras, fracturas, etc.
    Daños materiales en las propiedades
Volver

## Slide 11: Factores Técnicos de los Accidentes Eléctricos
La Intensidad de la Corriente vs. la tensión aplicada
La Resistencia del Cuerpo Humano
Volver

## Slide 12: La Intensidad de la Corriente vs. la Tensión Aplicada
¿Es la Intensidad de la Corriente o la Tensión aplicada, el factor que determina la gravedad de un accidente eléctrico?
  El factor definitivo en los accidentes es la intensidad de la corriente y no la tensión
  Tensiones similares han originado algunos casos fatales y otros de carácter leve
Siguiente

## Slide 13: Corriente de Intensidades MUY PELIGROSAS
Intensidad Efecto
  20 a 50 mA Choque doloroso, acompañado de fuertes contracciones musculares y dificultad para respirar
  50 a 100 mA Fibrilación ventricular, es decir, pérdida de coordinación de las contracciones del corazón. En algunos casos muerte instantánea y en otros si no se hace la tarea de desfribilación puede morir en pocos minutos por asfixia
  100 a 200 mA Muerte por fibrilación ventricular
  200 o más mA Quemaduras graves y fuertes contracciones musculares que oprimen el corazón y lo paralizan durante el choque
Volver
Átras

## Slide 14: Resistencia del Cuerpo Humano
Suma de tres resistencias en serie:
  La resistencia del contacto, a la entrada de corriente, entre la victima y la parte en tensión tocada
  La propia resistencia del cuerpo
  La resistencia del contacto entre el cuerpo humano y la parte en contacto a la salida de la corriente, generalmente el suelo
La resistencia del cuerpo humano no es constante, disminuye si el contacto se prolonga
Siguiente

## Slide 15: Resistencia del Cuerpo Humano
Variaciones según las circunstancias en que se encuentra la víctima:
  Manos húmedas, gran superficie de contacto con el conductor, parado sobre superficies muy conductoras, etc.
La resistencia de la piel seca es de 100.000 a 600.000 Ohm por cm2
La resistencia de la piel húmeda es de 700 a 1.000 Ohm por cm2
Siguiente
Átras

## Slide 16: Resistencia del Cuerpo Humano
Ley de OHM
Piel Seca
Piel Húmeda (Transpirada)
V
R
I =
= 0.00073 A = 0.73 mA
I =
220 V.
300.000 Ohm
= 0.022 A = 22 mA
I =
220 V.
10.000 Ohm
Siguiente
Átras

## Slide 17: Resistencia del Cuerpo Humano
Contacto con una fase en un sistema de 13.2 kV
(7.620V. Fase – Tierra):
  Piel Seca
  Piel Húmeda (Transpirada)
= 0.025 A = 25 mA
I =
7.620 V.
300.000 Ohm
= 0.762 A = 762 mA
I =
7.620 V.
10.000 Ohm
Volver
Átras

## Slide 18: Efectos de la Corriente
Tetanización
Asfixia
Fibrilación Ventricular
Efecto Térmico:
    Directo: Elevación de la temperatura de los tejidos
      Consecuencias:
        Quemaduras en los puntos de contacto o Quemaduras de magnitud que comprometen la vida
        Pueden causar insuficiencia renal con una muerte inevitable
    Indirecto: Exposición a un arco eléctrico, sin que por la persona circule corriente
Volver

## Slide 19: Gravedad de la Descarga Eléctrica
El alcance de sus consecuencias:
  La Intensidad de la Corriente que Circula por el Cuerpo (A)
    Varía de acuerdo con las diferentes resistencias del cuerpo, si la tensión permanece constante
  El Camino que Recorre la Corriente que Circula por el Cuerpo
    Origina graves daños a los tejidos y en su trayectoria puede lesionar órganos vitales
  Duración del Tiempo de Contacto
    A más tiempo la resistencia disminuye y existen mayores posibilidades de daños a los tejidos
    A mayor duración ocasiona quemaduras de mayor extensión
Siguiente

## Slide 20: Gravedad de la Descarga Eléctrica
El alcance de sus consecuencias:
  Tipos de Corriente
    La corriente Alterna afecta el tejido nervioso y muscular
    La corriente Directa produce electrólisis de los tejidos, originando MYOGLOBINA que provoca en varios días lesiones en los riñones y envenenamiento mortal
  Condiciones Físicas del Sujeto
    Aquí influye la salud, peso, edad, metabolismo
Átras
Siguiente

## Slide 21: Gravedad de la Descarga Eléctrica
Resistividad del Cuerpo Humano
  Área del Cuerpo Resistencia (OHM Piel seca 100.000 a 600.000 Piel húmeda 1.000 Parte interna (Cabeza-Pie) 400 a 600 Oído a oído 100 (Aprox.)
Los valores proporcionados en esta tabla están basados en pruebas experimentales, por lo tanto no se intenta suministrar datos 100% exactos
Átras
Siguiente

## Slide 22: Gravedad de la Descarga Eléctrica
La resistencia de los pies con el suelo
  Resistencia de los Pies Resistividad del terreno
    Un pie 3.0 veces en OHM_METRO
    Los dos pies en paralelo 1.5 veces en OHM_METRO
Átras
Siguiente

## Slide 23: Gravedad de la Descarga Eléctrica
Tipo de terreno OHM_METRO
Terreno orgánico mojado 10
Terreno húmedo 100
Terreno seco 1.000
Capa de rocas 10.000
Volver
Átras

## Slide 24: Cortocircuito y Falla a Tierra
Cortocircuito
  Contacto anormal de baja impedancia, entre dos o más conductores entre sí
Falla a Tierra en BT
  Contacto relacionado con el EPT y las relaciones de magnitud de Ra y Rb en BT
Volver

## Slide 25: Exposición de una Persona al paso de la corriente
Contacto Eléctrico
Siguiente

## Slide 26: Exposición de una Persona al paso de la corriente
Contacto Directo a Fase y Tierra
Puesta a Tierra
Peligro
Ra
W
t
t
Átras
Siguiente

## Slide 27: Exposición de una Persona al paso de la corriente
Los potenciales transferidos
V = Ic (Rc+1,5 PS)
Ic = Corriente del cuerpo
Rc = Resistencia del Cuerpo
Ps = Resistividad del terreno
V = Ic (Rc+6 PS)
Volver
Átras

## Slide 28: Conclusiones
El contacto con equipos o conductores que se encuentren energizados, aún con tensiones relativamente pequeñas, puede dar como resultado la aparición de un accidente, cuyos efectos fisiológicos pueden ir desde una simple quemadura de primer grado, hasta la muerte de la persona
Una actitud prudente y un manejo profesional de esta poderosa energía, constituyen las herramientas más efectivas en la ardua prevención de los accidentes eléctricos
Volver